___________ПАМЯТКА__________

Уважаемый абонент!

В последнее время участились случаи отравления угарным газом в квартирах      г. Кстово и Кстовского района по причине нарушения эксплуатации газового оборудования. Обращаем Ваше внимание на выполнение следующих ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ мероприятий перед розжигом газовых приборов и газоиспользующего оборудования:

- проверить закрытие кранов перед горелками газового пробора и на опуске газопровода перед приборами;

- открыть форточку или фрамугу для притока свежего воздуха;

- проверить тягу в дымоходе и вентканале, под колпаком водонагревателя перед розжигом и после включения прибора в работу;

- отключить все принудительные системы вентиляции, не предусмотренные конструкцией жилого дома во избежание возникновения обратной тяги в дымоходе;

- перед пользованием газовым прибором ознакомиться с инструкцией или паспортом завода-изготовителя и выполнять её.

При отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах пользоваться газовым оборудованием КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Для обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования абонент обязан содержать в технически исправном состоянии и чистоте газопроводы, краны, счетчики и газовые приборы; периодически проверять состояние карманов чисток дымоходов и производить их очистку.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться газовыми приборами в технически неисправном состоянии;

- самовольная замена, перестановка, перемонтаж газовых приборов, изменение конструкции газопроводов, приборов и оборудования, а так же самовольный их ремонт, замена и перемонтаж дымоотводящих труб водонагревателей;

- привязывать к газопроводам веревки, закрывать краны, счетчики, газопроводы, вентканалы и карманы чистки дымоходов мебелью, кухонными гарнитурами, декоративными панелями и прочим, сушить на газовых приборах одежду, обувь и т.д.;

- пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

- оставлять без присмотра работающие газовые приборы;

- блокировать или выводить из строя работу автоматики безопасности газовых приборов

- пользоваться газовыми приборами лицам, не прошедшим инструктаж и лицам в алкогольном или наркотическом опьянении, а так же другом неадекватном состоянии.

Для безопасной работы газового оборудования необходимо выполнение ВСЕХ вышеуказанных мероприятий. Невыполнение хотя бы одного из пунктов может привести к трагическим последствиям.

Действия при утечке или запахе газа в кухнях жилых зданий и других помещениях:

- перекрыть краны на опусках к газовым приборам

- проветрить помещение

- вызвать аварийную службу по тел.2-50-88 или 04

- не пользоваться открытым огнем и электроприборами, не курить

Первая помощь при отравлении угарным газом:

- перекрыть краны перед газовыми приборами, проветрить помещения;

- вызвать скорую помощь по тел. 03

- вынести пострадавшего из зоны распространения угарного газа, если человек в сознании - не давать ему уснуть, дать горячего чая. При остановке дыхания и сердца, делать искусственное дыхание и массаж сердца.